ET01电子标签是一款用于860~960MHz频率范围内的RFID纸质电子标签，符合国际EPC C1G2(ISO 18000-6C)标准。采用纸质封装方式的门票标签，可有效降低成本，可应用于电子门票、物流箱包、邮政包裹、图书管理等系统。

ET02电子标签是一款用于860~960MHz频率范围内的RFID纸质电子标签，符合国际EPC C1G2(ISO 18000-6C)标准。采用纸质封装方式的门票标签，可有效降低成本，可应用于电子门票、物流箱包、邮政包裹、图书管理等系统。

ET03电子标签是一款用于860~960MHz频率范围内的RFID纸质电子标签，符合国际EPC C1G2(ISO 18000-6C)标准。采用纸质封装方式的门票标签，可有效降低成本，可应用于电子门票、物流箱包、邮政包裹、图书管理等系统。

ET04电子标签是一款用于860~960MHz频率范围内的RFID纸质电子标签，符合国际EPC C1G2(ISO 18000-6C)标准。采用纸质封装方式的门票标签，可有效降低成本，可应用于电子门票、物流箱包、邮政包裹、图书管理等系统。

ET21符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，224位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要适用于不停车收费、车辆管理与城市智能交通等领域。

ET22符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

ET23符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

ET26符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

ET41符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。

ET42符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。

ET43符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。

ET61符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。主要应用于畜牧业的追踪识别管理，如牛、羊、猪等牲畜，安装时使用专用的动物耳标钳等将标签安装到动物耳标上，即可正常使用。

ET62符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。主要应用于畜牧业的追踪识别管理，如牛、羊、猪等牲畜，安装时使用专用的动物耳标钳等将标签安装到动物耳标上，即可正常使用。

ET63符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。主要应用于畜牧业的追踪识别管理，如牛、羊、猪等牲畜，安装时使用专用的动物耳标钳等将标签安装到动物耳标上，即可正常使用。

ET71符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

ET72符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

ET73符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

ET74符合ISO 18000-6C（EPC C1G2）标准，其工作频率为902～928MHz，具有96位EPC码，64位TID码，384位用户数据区，可重复擦写使用，能有效保障物品信息安全和用户隐私。该标签采用工程塑料封装，超声波焊接而成。使用时可采用双面胶、玻璃胶或螺钉直接固定于物体表面即可，粘贴在金属表面使用性能最佳。主要应用于物流、资产管理以及对金属物体的识别。

# Text boxes

ET01 纸质标签

超高频860~960MHz  9662芯片

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 860~960MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

- 应用领域

  - 电子门票

  - 图书管理

  - 车辆管理

  - 物流箱包

- 物理参数

  - 尺    寸：73mm×21mm

  - 芯    片：H3

  - 封装材料：湿INAY

- 环境参数

  - 工作温度：-10℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：860~960MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到10米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET02 纸质标签

超高频860~960MHz  9640芯片

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 860~960MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

- 应用领域

  - 电子门票

  - 图书管理

  - 车辆管理

  - 物流箱包

- 物理参数

  - 尺    寸：98mm×12mm

  - 芯    片：H3

  - 封装材料：湿INAY

- 环境参数

  - 工作温度：-10℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：860~960MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到10米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET03 纸质防拆标签

超高频860~960MHz  4216芯片

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 860~960MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

- 应用领域

  - 电子门票

  - 图书管理

  - 车辆管理

  - 物流箱包

- 物理参数

  - 尺    寸：46*19MM

  - 芯    片：U8

  - 封装材料：湿inlay

- 环境参数

  - 工作温度：-10℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：860~960MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：128 bits 内存容量，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET04 纸质防拆标签

超高频860~960MHz  9654芯片

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 860~960MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

- 应用领域

  - 电子门票

  - 图书管理

  - 车辆管理

  - 物流箱包

- 物理参数

  - 尺    寸：110mm×45mm*1mm

  - 芯    片：H3

  - 封装材料：纸质

- 环境参数

  - 工作温度：-10℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：860~960MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到10米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET21 抗金属标签

超高频902~928MHz

车辆管理专用标签

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 采用超声波焊接而成

  - 防水防潮

  - 坚固耐用

- 应用领域

  - 不停车收费管理

  - 车辆管理

  - 对金属物体管理

- 物理参数

  - 尺    寸：200mm×12mm×10mm

  - 封装材料：ABS

  - 重    量：28G

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-40℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

用户使用存储容量224bits，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到15米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET22 抗金属标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 采用超声波焊接而成

  - 防水防潮

  - 坚固耐用

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 物理参数

  - 尺    寸：135mm×22mm×12mm

  - 封装材料：ABS

  - 重    量：16G

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-40℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到15米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET23 抗金属标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 采用超声波焊接而成

  - 防水防潮

  - 坚固耐用

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 物理参数

  - 尺    寸：115mm×32mm×12mm

  - 封装材料：ABS

  - 重    量：18G

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-40℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到10米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET26 抗金属标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 采用超声波焊接而成

  - 防水防潮

  - 坚固耐用

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 物理参数

  - 尺    寸：115mm×32mm×12mm

  - 封装材料：ABS

  - 重    量：18G

  - 芯    片：H3 PCB板

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-40℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

全球唯一64bitsID号

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到10米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET41 抗金属标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

  - 200次工业洗涤

  - 洗涤温度：90℃/15分钟

  - 高温消毒：135℃/20分钟

  - 烫    熨：180℃/12分钟

- 应用领域

  - 服装管理

  - 洗涤行业管理

- 物理参数

  - 尺    寸：直径18MM, 厚度2.8MM

  - 封装材料：PPS+EPOXY

  - 重    量：5G

  - 芯    片：H3 或 Ucode7M

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-40℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到2米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET42 洗涤标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

  - 200次工业洗涤

  - 高温消毒：135℃/20分钟

  - 烫    熨：190℃/12分钟

  - 预 干 燥：180℃/20分钟

- 应用领域

  - 服装管理

  - 洗涤行业管理

- 物理参数

  - 尺    寸：70*15*1.5MM

  - 封装材料：PPS+EPOXY

  - 重    量：5G

  - 芯    片：Ucode7M

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-40℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到2米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET43 洗涤布草标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

  - 200次工业洗涤

  - 高温消毒：135℃/20分钟

  - 烫    熨：190℃/12分钟

  - 预 干 燥：180℃/20分钟

- 应用领域

  - 服装管理

  - 洗涤行业管理

- 物理参数

  - 尺    寸：75*40MM(可订制)

  - 封装材料：尼龙材质（可打印）

  - 重    量：5G

  - 芯    片：U8

- 环境参数

  - 工作温度：-5℃～+60℃

  - 储存温度：-10℃～+70℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET61 宠物电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 畜牧业管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：母标Φ72*64*14.3MM(厚度2.0)

公标Φ72*64*25MM

  - 封装材料：TPU

  - 颜    色：黄色（特殊色可订制）

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+70℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET62 宠物电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 畜牧业管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：母标Φ30*14MM(内径10MM)

公标Φ30*23MM

  - 封装材料：TPU

  - 颜    色：黄色（特殊色可订制）

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+70℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET63 宠物电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 畜牧业管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：母标Φ22.2*12MM

公标Φ52*18*24MM

  - 封装材料：TPU

  - 颜    色：橙色（特殊色可订制）

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+70℃

  - 储存温度：-20℃～+70℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET71 扎带电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：详见尺寸图

  - 封装材料：ABS

  - 颜    色：绿色（特殊色可订制）

  - 重    量：17G

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+85℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET72 扎带电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：详见尺寸图

  - 封装材料：ABS

  - 颜    色：黑色（特殊色可订制）

  - 重    量：6G

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+85℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET73 扎带电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：详见尺寸图

  - 封装材料：ABS

  - 颜    色：黑色（特殊色可订制）

  - 重    量：10.7G

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+85℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年

ET74 扎带电子标签

超高频902~928MHz

- 产品特点

  - 符合ISO 18000-6C标准

  - 902～928MHz的工作频率

  - 非接触式工作(无需电池供电)

  - 防水防潮

- 应用领域

  - 资产管理

  - 物流箱包

  - 对金属物体管理

- 尺寸图

- 物理参数

  - 尺    寸：详见尺寸图

  - 封装材料：ABS

  - 颜    色：蓝色（特殊色可订制）

  - 重    量：6.7G

  - 芯    片：H3

- 环境参数

  - 工作温度：-20℃～+85℃

  - 储存温度：-20℃～+85℃

- 性能参数

  - 工作频率：902～928MHz

  - 支持协议：EPC C1G2(ISO 18000-6C)

  - 工作方式：广谱跳频（FHSS）

  - 内存容量：512 bits 内存容量，

用户使用存储容量96 bits，

  - 读卡速度：由软件设置，

单卡平均读取时每64bits小于10ms

  - 工作距离：与读写器和天线有关

(最远可以达到5米以上)

  - 工作模式：可读写

  - 数据保持时间：大于10年